ActivitÉ en baccalaurÉat professionnel

Étude de fonctions logarithmiques

Protection contre les bruits de chauffage

Extrait de la réglementation

L’article 6 de l’arrêté de 28 octobre 1994, relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation, exige qu’un équipement collectif, s’il s’agit d’une chaufferie ou d’une sous-station de chauffage, n’engendre pas un bruit supérieur à 30 dB(A) dans les pièces principales et 35 dB(A) dans les cuisines de chaque logement.

Extrait du cahier des charges :

On peut préconiser que le bruit, engendré dans les pièces principales des logements par les chaufferies et les sous-stations de chauffage, ne soit pas supérieur à 25 dB(A).

Calcul du niveau sonore :

Le niveau de pression acoustique dans la chaufferie Lp, en dB(A), peut être déterminé grâce à la formule suivante :

Lp = 16 log Q – 10 log V + 54

Où 	Lp : niveau de pression acoustique du champ réverbéré dans la chaufferie, en dB(A) ;

Q : puissance thermique installée en chaufferie, en kW ;

V : volume de la chaufferie en m3.

- Influence de la puissance thermique de la chaufferie

Dans un local dont le volume est connu, on désire connaître l’influence de la puissance thermique Q sur le niveau sonore Lp.

- En prenant V = 100 m3, exprimer Lp en fonction de Q.

- Généralement, les puissances thermiques des chaufferies sont comprises entre 75 kW et 1 000 kW.

Compléter le tableau suivant (on donnera les valeurs arrondies au dixième) :

| Q (kW) | 75 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp(dB(A)) |  |  |  |  |  |  |  |

- Lp et Q sont-elles des grandeurs proportionnelles ? Justifier la réponse.

- Placer les points de coordonnées (Q ; Lp) dans le plan rapporté à un repère orthogonal d’unités graphiques :    1cm pour 100 kW sur l’axe des abscisses et 1cm pour 2 dB(A)  sur l’axe des ordonnées.

- Par une lecture graphique, proposer une valeur de Q lorsque Lp = 77 dB(A).

- Calculer la valeur exacte (arrondie à 10–3).

- Pour quelle(s) valeur(s) de Q le cahier des charges est-il respecté, sachant que la cloison de la chaufferie atténue de 45 dB(A) les bruits ?

- Influence du volume de la pièce

Pour une chaudière de puissance thermique déterminée, on désire connaître l’influence du volume du local sur le niveau sonore Lp.

- En prenant Q = 500 kW, exprimer Lp en fonction de V.

- Les volumes des chaufferies sont souvent compris entre 15 m3 et 500 m3. Compléter le tableau suivant (on donnera les valeurs arrondies au dixième) :

| V(m3) | 15 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp(dB(A)) |  |  |  |  |  |  |  |

3) Lp et V sont-elles des grandeurs proportionnelles, justifier la réponse.

4) Placer les points de coordonnées (V ; Lp) dans le plan rapporté à un repère orthogonal d’unités graphiques :    1cm pour 50 m3 sur l’axe des abscisses et    1cm pour 2 dB(A)  sur l’axe des ordonnées.

5) Par une lecture graphique, proposer une valeur de V lorsque Lp = 75 dB(A).

6) Calculer la valeur exacte (arrondie à 10–3).

7) Pour quelle(s) valeur(s) de V le cahier des charges est-il respecté, sachant que la cloison de la chaufferie a une atténuation de 50 dB(A) ?

- Étude d’un cas particulier

La chaufferie d’un établissement scolaire a une surface de 35 m² et 4 m de hauteur. La puissance thermique installée est de 400 kW.

- Quel est le niveau de pression acoustique Lp dans la chaufferie ?

- La cloison de la chaufferie ayant une atténuation de 35 dB, la réglementation est-elle respectée dans la pièce attenante à la chaufferie ?