ETUDE DU MOUVEMENT D’UN MOTARD

1)	Système étudié : un simple point sur le guidon de la moto car tous les points n’ont pas forcément le même mouvement.

2)	Référentiel choisi : la Terre

3)	Trajectoire du motard : trajectoire rectiligne

4)	Calcul des vitesses moyennes entre 2 positions sur les 3 chronophotographies ci-dessous :

Données : 	1 cm sur la photo ( 50 cm dans la réalité

Durée entre 2 prises de photos : 20 ms

| d1 = 0,5x50/100 = 0,25 m d2 = 0,5x50/100 = 0,25 m d3 = 0,5x50/100 = 0,25 m d4 = 0,5x50/100 = 0,25 m ( 1ère remarque : La distance entre deux positions est constante. temps écoulé entre 2 positions = 0,020 s v1 = 0,25/0,02 = 12,5 m.s-1 v2 = idem v3 = idem v4 = idem ( 2ème remarque : La vitesse est constante. | d1 = 0,3x50/100 = 0,15 d2 = 0,45x50/100 = 0,225 d3 = 0,6x50/100 = 0,3 d4 =0,75x50/100 = 0,375 ( 1ère remarque : La distance entre 2 positions augmente régulièrement. temps écoulé entre 2 positions = 0,020 s v1 = 0,15/0,02 = 7,5 m.s-1 v2 = 11,5 m.s-1 v3 = 15 m.s-1 v4 = 18,75 m.s-1 ( 2ème remarque : La vitesse augmente régulièrement. | d1 = 1,2x50/100 = 0,6 d2 = 1,05x50/100 = 0,525 d3 = 0, 9x50/100 = 0,45 d4 = 0,75x50/100 =0,375 ( 1ère remarque : La distance entre 2 positions diminue régulièrement. temps écoulé entre 2 positions = 0,020 s v1 = 0,6/0,02 = 30 m.s-1 v2 = 0,525/0,02 = 26,25 m.s-1 v3 = 0,45/0,02 = 22,5 m.s-1 v4 = 0,375/0,02 = 18,75 m.s-1 ( 2ème remarque : La vitesse diminue régulièrement. |
| --- | --- | --- |