| ELECTRICITE | FICHE MODE D’EMPLOI DE MATERIEL : L’OSCILLOSCOPE | Appareil de mesure |
| --- | --- | --- |

Descriptif : 4 zones de réglages sur l'oscilloscope : 1 zone de mise en marche et de réglage lumineux 1 zone de réglage de la synchronisation (Trigger) 1 zone de réglages horizontaux (réglage de la base de temps) 1 zone de réglages verticaux (réglage de la base des tensions) Le rôle de l’oscilloscope consiste pour l'essentiel à tracer une courbe U=f(t), c'est-à-dire celle d'une tension U (sur l'axe Y) évoluant dans le temps (sur l'axe X). Il s’utilise comme un voltmètre. L’oscilloscope est rarement dessiné dans les schémas électriques : on indique uniquement les conducteurs qui doivent être reliés à la voie 1 (ou 2) et à la masse : Voie CH1 (ou CH2)

Photo du matériel :

Précautions d’emploi et pièges à éviter :

Mise en service : Il est nécessaire, avant toute mesure, d’obtenir et de régler une trace sur une voie (CH1 ou CH2) en exécutant le protocole suivant :

Protocole de réglage au verso   (

# Text boxes

| Zone d’affichage des réglages verticaux | Zone d’affichage des réglages horizontaux | Zone d’affichage du trigger |
| --- | --- | --- |