Branchement d'un moteur triphasé

- But de cette séquence filmée :

- Montrer les deux branchements possibles pour un moteur triphasé (montage étoile, montage triangle)

- Matériel utilisé :

  - une alimentation triphasée basse tension,

  - un moteur triphasé,

  - fils de connexion et shunts.

Image extraite du film « Raccordement d’un Moteur triphasé »

disponible au Centre Ressources des professeurs de Mathématiques et Sciences Physiques de l’académie de Créteil

et sur le site académique www.ac-creteil.fr/mathsciences-lp/

- Descriptif des séquences :

  - Une alimentation triphasée basse tension et un moteur triphasé :

    - Les laboratoires de sciences physiques peuvent être équipés d'alimentations triphasées basses tensions permettant de disposer de faibles valeurs de tensions triphasées. Ici les bornes sont repérées par les lettre N (neutre au centre) et Ph1, Ph2 et Ph3 (pour les 3 phases).

    - Sur le moteur triphasé on observe les bornes des trois enroulements du moteur (U1-U2, V1-V2 et W1-W2). Ces trois enroulements sont identiques.

  - Raccordement du moteur au générateur :

Un moteur triphasé peut être raccordé (on dit « couplé ») à la ligne de deux manières différentes :

- Le couplage étoile (voir symbole sur la photo ci-dessus) :

Chaque enroulement est branché entre une phase et le neutre. Le moteur fonctionne sous une tension simple. La vitesse de rotation du moteur est peu élevée.

- Le couplage triangle (voir symbole sur la photo ci-dessus) :

Chaque enroulement est branché entre deux phases (on utilise 3 shunts). Le moteur fonctionne sous une tension composée. La vitesse de rotation du moteur est plus élevée.

Certains moteurs triphasés (moteurs asynchrones) sont équipés de telle sorte qu'ils démarrent avec un couplage étoile (limitation de l'intensité du courant au démarrage) puis passent à un couplage triangle pour le fonctionnement normal, une fois lancé.

# Text boxes

s

R

C

Informatique

Sciences Physiques

Mathématiques

e

c

r

u

o

s

s

e

e

r

t

n

e

Académie de Créteil

Lycée Marx Dormoy

500 avenue du Professeur Milliez

94500 Champigny-sur-Marne

Tél. et fax : 01 45 16 69 18

e-mail : CENTRE-RESSOURCES2@wanadoo.fr
Internet : www.ac-creteil.fr/mathsciences-lp/

Animateur : André FIQUET