OSCILLOSCOPE  CATHODIQUE

Description interne de l’appareil :

Un oscilloscope cathodique est constitué d’un tube à vide dont une partie évasée est fermée par un écran. On peut le décomposer en trois parties (voir schéma du dispositif) :

- Émission accélération

Un filament émet des électrons qui sont canalisés puis émis par un canon de manière à n’avoir qu’un seul faisceau. Les électrons sont ensuite accélérés pour qu’ils aient une vitesse suffisante au moment du choc avec l’écran.

- Déviation

Un système de plaques permet de faire dévier le faisceau.

  - Une paire de plaques (notées Y sur le schéma) permet de faire dévier le faisceau verticalement.

  - Une paire de plaques (notées X sur le schéma) permet de faire dévier le faisceau horizontalement.

- Visualisation

Un écran recouvert de matériau luminescent permet au moment du choc du faisceau avec celui-ci de créer une image ponctuelle.

Description externe de l’appareil :

Matériel

- Un oscilloscope

- Un générateur de tension continue 6 V

- Un voltmètre

- Connectique

Préalable : On s’assurera qu’au moment de l’allumage de l’oscilloscope, on ait un trait qui apparaisse et un signal non centré.

- Mise en route de l’appareil

- Confort visuel : Comment faire pour obtenir un signal clair à observer ?

  - Allumez l’oscilloscope ; qu’observez-vous ? …………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………

  - Faites varier les boutons Focus et intens. Quels sont, selon vous, leurs rôles ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quels paramètres internes faites-vous varier ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Régler le signal de manière à pouvoir observer le faisceau clairement (le trait doit être assez fin et pas trop lumineux).

- Réglage initial avant tout expérience : Comment faire pour centrer le signal au départ ?

Pour réaliser des mesures il faut toujours qu’au départ le signal soit au centre de l’écran, nous allons apprendre à le régler. Nous allons utiliser une des deux voies sur l’oscilloscope. Appuyer sur le bouton YA de l’oscilloscope (la première voie est ainsi sélectionnée).

Faites varier les boutons Xpos et Ypos ; quels sont, selon vous, leurs rôle ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………………………………………

On place le bouton concernant la première entrée de l’oscilloscope sur GD.

GD signifie ground, que veut dire ce mot anglais en français ?

……………………………………………………………………………………………………

Centrer le signal.

L’oscilloscope est maintenant réglé pour pouvoir effectuer des expériences.

- Observation d’un signal : Que va-t-on observer sur un oscilloscope ?

      - Base de temps :

Placer le bouton T/div sur 0,2 seconde. Qu’observez-vous ?

…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

Sur quel axe est apparu le changement ?

…………………………………………………………………………………………..

Chronométrez le temps que met le spot pour traverser l’écran. …………………………………………

Combien de carreaux comporte l’axe horizontal ? ………………………………………………………

En déduire le temps que met le spot pour parcourir un carreau. ………………………………………

Que signifie alors à votre avis l’écriture 0,2 T/div ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Que lit-on alors sur l’axe horizontal ? ……………………………………………………………………………

Tourner le bouton de manière à ne voir qu’un trait, que s’est-il passé à votre avis ?

……………………………………………………………………………………………………………

Combien de temps met le spot pour traverser l’écran ? …………………………………………………

B. Sensibilité verticale :

Brancher la première borne de l’oscilloscope à la sortie du générateur continue 6 V. Brancher parallèlement un voltmètre.

L’enseignant installe toutes les connectiques nécessaires et surveille le branchement de chaque appareil. Chaque oscilloscope est préalablement réglé sur 2V/div.

Qu’observez vous ? ……………………………………………………………………………………………………………

Que signifient sur le bouton précédent les termes suivants ?

AC : …………………………………….

DC : …………………………………….

Sur quel bouton placez –vous le curseur ? ………………………………………………………………

Qu’observez-vous ? ………………………………………………………………………………….

Représenter le signal qui apparaît sur l’écran :

Remarque : On peut interpeller les élèves sur le fait que le passage sur la position GD, permet de vérifier que le signal est toujours centré pendant une expérience.

Placer le bouton V/div sur 5 puis le remettre sur 2 . Qu’observez-vous ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sur quel axe est apparu le changement ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

De combien de carreaux s’est décalé le faisceau ? ……………………………………………………..

En électricité quelle grandeur a pour symbole V ? ………………………………………………………

Quelle est la valeur indiquée par le voltmètre ?…………………………………………………………..

En multipliant  le nombre de carreau de décalage par le calibre indiqué (2V/div) que remarquez vous ? ……………………………………………………………………………………………………………

Que signifie alors 2V/div ? ………………………………………………………………………………

Que lit-on alors sur l’axe horizontal ? ……………………………………………………………………

En déduire ce que l’on observe à l’aide d’un oscilloscope cathodique. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONCLUSION

Quelles sont les étapes du réglage d’un oscilloscope afin de faire une mesure ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………