Protocole de réglage de l’oscilloscope « instek »:

Pour Obtenir et régler une trace sur la voie CH1 :

- appuyer sur le bouton marche-arrêt

- s’assurer que dans la « zone de réglage horizontal » :

Touche X-Y est désactivée ( les lettres « X-Y » n’apparaissent pas en bas à droite de l’écran.

Touche X1/MAG est désactivée ( le coefficient multiplicateur « X5-10 ou 20 » n’apparait pas dans la zone d’affichage.

Touche ALT est désactivée ( le voyant lumineux « ALT » est éteint.

L’ergot du commutateur de POSITION de la trace est en position « 12 heures ».

Commutateur de base de temps TIME/DIV est sur le calibre 0,5ms (ou moins) afin que la trace horizontale soit bien stable.

( dans la zone d’affichage des réglages horizontaux on doit maintenant lire « .5ms » uniquement !!!

- s’assurer que dans la « zone de synchronisation TRIGGER » :

Le déclencheur du balayage est en mode de déclenchement automatique ( le voyant « ATO » est lumineux.

Touche TV : le signal de déclenchement en mode TV est désactivé ( les lettres « TV » n’apparaissent pas dans la zone d’affichage.

Touche Source : la source de déclenchement du balayage se fait sur la voie 1 ( les lettres « CH1 » apparaissent dans la zone d’affichage.

Touche Slope : le déclenchement se fait sur front montant ( le signe « ƒ » apparait dans la zone d’affichage.

Touche Coupling : le filtre élimine la composante continue du signal de déclenchement ( les lettres « AC » apparaissent dans la zone d’affichage.

( dans la zone d’affichage des réglages TRIGGER on doit maintenant lire « CH1ƒAC » !!!

- s’assurer que dans la «  zone de réglage vertical » :

Touche CH1 est activée ( le voyant « CH1 » est lumineux.

Touche CH2 est désactivée ( le voyant « CH2 » est éteint.

Touche ADD est désactivée ( le signe « + » n’apparait pas dans la zone d’affichage.

L’ergot du commutateur POSITION de la trace est en position « 12 heures ».

Touche GND de mise à la terre du signal est désactivée ( le signe «  » n’apparait pas dans la zone d’affichage.

( dans la zone d’affichage des réglages verticaux on doit maintenant lire « entre 20V et 1mV » et « ~ » ou « …. »

- ajuster la luminosité de la trace avec le bouton INTEN .

- régler la netteté de la trace avec le bouton FOCUS .

****************************

Pour obtenir une trace sur la voie CH2 : activer d’abord le voyant « CH2 » puis désactiver le voyant « CH1 » et régler enfin la trace verticalement avec le commutateur « POSITION » comme pour la voie CH1.

*****************************

Pour sélectionner les 2 voies CH1 et CH2 : activer les voyants CH1 et CH2 + agir sur les commutateurs « POSITION » pour séparer les traces.