Document ressource

Réglages du logiciel pour préparer l'acquisition :

1. Cliquer/glisser le sonomètre vers l'un des 6 points en ordonnée.

2. Cliquer/glisser l'icône manuelle vers le point en abscisse.

3. Dans grandeur, choisir par exemple :

  - unité : cm

  - min : 4

  - max : 32

4. Lancer la manipulation en cliquant sur le bouton vert de lancement.

5. Une fenêtre de lancement de l'acquisition s'ouvre.

Dans la fenêtre "Lancement de l'acquisition" : cliquer sur "Lancer".

Remarque : c'est aussi dans cette fenêtre que vous pourriez modifier le nom de l'expérience.

Pour arrêter l'acquisition lorsque vous le souhaitez, cliquer sur   .

Construction de la courbe à partir des points obtenus.

1. Pour créer la courbe lissée à partir des points de mesures , il faut commencer par cliquer sur le bouton « traitement des données » :

2. Il faut ensuite choisir le menu lissage

3. Sélectionner la grandeur à lisser

4. Choisissez la méthode BSpline

5. Puis cliquer sur tracer

Pour afficher plusieurs courbes

On peut choisir l'affichage ou non de courbe en cliquant sur l'onglet correspondant au nom de la courbe.

Tableau de valeurs.

Pour obtenir le tableau de valeurs, il faut cliquer sur l'onglet tableau.

On peut sélectionner une ou plusieurs des séries de mesures.