| MODE D’EMPLOI |
| --- |
| Appareil : Thermomètre « Mesura 22027 » Marque : PIERRON |
| Description : (Fonctionne avec 2 piles de 1,5 V type R6 non livrées) | Indicateur Marche/Arrêt Indicateur du mode sélectionné Boutons de fonctionnement du chronomètre Sortie analogique sur douilles permettant de se connecter à une interface Bouton Menu pour sélectionner les modes : thermomètre (mesures en °C), chronomètre (mesures en s). A la mise sous tension, l’appareil se met par défaut en mode thermomètre. Bouton Marche/Arrêt Sonde de température |
| Mesure d’une température : ( Raccorder la sonde de température à la douille située sur le dessus de l’appareil. ( Mettre l’appareil sous tension en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. ( Vérifier que le mode thermomètre est sélectionné et utiliser le bouton Menu si ce n’est pas le cas. ( Mesurer la température. Remarques : - ce thermomètre permet de mesurer des températures, dans l’air ou en contact avec un solide, comprises entre -40°C et 110°C, avec une précision de +/-0,5°C ; - NE PAS PLONGER LA SONDE DANS UN LIQUIDE ! Mesure d’une durée : ( Mettre l’appareil sous tension en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. ( Choisir le mode chronomètre avec le bouton Menu. ( Utiliser le bouton Marche/Arrêt pour le départ et l’arrêt du chronomètre. ( Utiliser les boutons de sélection ( et ( pour afficher les temps intermédiaires et reprendre le comptage. ( Remettre le chronomètre à zéro avec un long appui sur les boutons de sélection ( et (. |