| MODE D’EMPLOI |
| --- |
| Appareil : Ensemble à ultrasons (émetteur, récepteur, rail, 2 cordons BNC mâle/mâle) Marque : PIERRON |
| Avant toute mesure, il faut raccorder l’émetteur et le récepteur comme ci-dessous : |
| 1 A l’aide d’un cordon BNC mâle/mâle, raccorder l’émetteur à un générateur de fonctions préalablement réglé pour qu’il délivre une tension : alternative, de fréquence 40 000 Hz, de valeur efficace inférieure à 20V, sans composante continue. | EMETTEUR RECEPTEUR | 2 A l’aide d’un cordon BNC mâle/mâle, raccorder le récepteur à un oscilloscope préalablement réglé sur : une sensibilité horizontale de 5µs/division, une sensibilité verticale de 0,1V ou 0,05V/division. |
| Pour mesurer la période et calculer la fréquence d’un ultrason : Disposer l’émetteur et le récepteur sur un même rail, en vis-à-vis, Mesurer, sur l’écran de l’oscilloscope, la période T du signal reçu, Calculer la fréquence f du signal reçu à l’aide de la formule : f =. Pour vérifier la décroissance de l’intensité acoustique en fonction de la distance : Disposer l’émetteur et le récepteur sur un même rail, en vis-à-vis, Eloigner progressivement le récepteur, Observer, sur l’écran de l’oscilloscope, l’incidence de cet éloignement sur le signal reçu. Pour mesurer la vitesse d’un ultrason dans l’air : Il faut 1 émetteur, 2 récepteurs et 2 rails pour cette mesure ! Raccorder le premier récepteur sur la voie A de l’oscilloscope, Raccorder le deuxième récepteur sur la voie B de l’oscilloscope, Positionner chaque récepteur sur son propre rail en face du zéro, Placer les rails côte à côte en alignant les zéros des règles graduées, Les récepteurs sont alors parfaitement alignés, Positionner l’émetteur sur le même rail que le premier récepteur en vis-à-vis de celui-ci, à l’autre extrémité Orienter légèrement le deuxième récepteur vers l’émetteur, Sur l’écran de l’oscilloscope, les signaux sont alors en phase, bien superposés, Le premier récepteur étant fixe, Déplacer le deuxième récepteur d’une distance correspondant à une période sur l’oscilloscope, jusqu’à ce que les signaux soient à nouveau en phase sur l’écran de l’oscilloscope, Relever la distance d parcourue, Calculer la vitesse du son à l’aide de la formule : v = Pour plus de précision, Recommencer en déplaçant le deuxième récepteur d’une distance correspondant non pas à une période sur l’oscilloscope mais à 10 périodes, Relever alors la distance d parcourue, Et calculer la vitesse du son à l’aide de la formule : v =. |