| MODE D’EMPLOI (professeur) |
| --- |
| Appareil : Wattmètre-Joulemètre « Mesura 22022 » Marque : PIERRON |
| Description : Entrée en tension sur douilles Indicateur Marche/Arrêt Bouton Marche/Arrêt Entrée en courant sur douilles (Montage en série dans le circuit) | Montage en dérivation dans le circuit (photo extraite de la notice de l’appareil) (Fonctionne avec 2 piles de 1,5 V type R6 non livrées) | Pour sélectionner les modes : Voltmètre Ampèremètre Wattmètre Joulemètre Chronomètre associé au mode « Joulemètre » A la mise sous tension, l’appareil se met par défaut en mode voltmètre. Sortie analogique sur douilles permettant de se connecter à une interface Bouton « menu » pour accéder au mode « chronomètre classique » |
| Mesurer une tension : * Choisir le mode « Voltmètre » et raccorder uniquement les douilles « tension » Permet de mesurer des tensions continues comprises entre 0 et +/- 60 V et des valeurs efficaces de tensions alternatives comprises entre 0 et 30 V (avec 50 Hz < f < 200 Hz). Mesurer une intensité : * Choisir le mode « Ampèremètre » et raccorder uniquement les douilles « courant » Permet de mesurer des intensités continues comprises entre 0 et 5 A et des valeurs efficaces d’intensités alternatives comprises entre 0 et 5 A (avec 50 Hz < f < 200 Hz). Mesurer une puissance : * Choisir le mode « Wattmètre » et raccorder à la fois les douilles « tension » et les douilles « courant » Permet de mesurer des puissances telles que P = UI en courant continu et en courant alternatif. Ne permet pas de mesurer une puissance telle que P = UIcosφ (puissance active) en courant alternatif. Mesurer une énergie : * Choisir le mode « Joulemètre » et raccorder à la fois les douilles « tension » et les douilles « courant » * Pour débuter la mesure, déclencher le chronomètre associé au Joulemètre par un appui simultané sur les boutons « menu » et . * Pour interrompre la mesure, stopper le chronomètre associé au Joulemètre par un appui simultané sur les boutons « menu » et . * Pour recommencer une mesure, remettre à 0 le chronomètre associé au Joulemètre par un appui simultané sur les boutons et . Permet de mesurer des énergies comprises entre 0 et 2000 J pendant un instant donné. * Pour afficher l’intervalle de temps pendant lequel l’énergie a été mesurée, choisir le mode « Chronomètre associé au Joulemètre » à l’aide du bouton . Mesurer une durée : * Choisir le mode « chronomètre classique» - départ et arrêt avec le bouton Marche/Arrêt. - temps intermédiaire et reprise du comptage avec le bouton de sélection ou . - remise à zéro avec un long appui simultané sur les boutons de sélection et . |