## SITUATION TECHNOLOGIQUE

FILIÈRE : métiers de l’automobile (exploitable aussi par d’autres filières)

Thème : Réactions de combustion des principaux carburants pour les moteurs automobiles.

Description de la situation technologique :

Lors de la combustion des carburants automobiles, on met en présence :

- un carburant possédant un haut pouvoir calorifique et dégageant une énergie importante dans

un temps très court,

- un comburant : l’oxygène de l’air,

- une source de chaleur (étincelle, ...)

L’élévation de température qui accompagne la combustion provoque une montée en pression des gaz contenus dans la chambre de combustion.

L’énergie mécanique fournie par le moteur dépend des propriétés énergétiques du carburant utilisé et de la qualité du mélange carburant/air préparé lors de la carburation.

Réactions de combustion des principaux carburants automobiles

Il s’agit ici de combustions que l’on supposera réalisées dans des conditions parfaites. Dans le cas où le carburant considéré est lui même un mélange, on ne considérera ici que la combustion du principal composant.

Compétences de sciences physiques accessibles:

- En BEP :

- Réactions chimiques. Équations de réactions. Application aux réactions de combustion.

- Des extensions sont possibles vers les chaînes énergétiques ou la pression.

- En Bac Pro :

- Unité spécifique C8 : Alcanes

- réactions de combustions complètes et incomplètes (équilibrer l’équation-bilan 				  d’une réaction de combustion)

document élaboré par A. FIQUET, Centre Ressources Maths-Sciences-Informatiques

# Text boxes

P15

- 7 -