## SITUATION TECHNOLOGIQUE

FILIÈRE : Métiers de l’électricité

Thème : Caractéristique mécanique ( C = f(n) ) d’un moteur série.

Description de la situation technologique :

Il s’agit d’un moteur à courant continu dont l’induit et l’inducteur sont alimentés en série.

Ces moteurs sont utilisés pour entraîner de fortes charges à vitesse réduite (traction électrique).

Ce sont aussi les démarreurs de nos automobiles.

Pour le moteur étudié, on a :		 f (n) =

Compétences de mathématiques accessibles:

- fonctions

- représentations graphiques

Compétences de sciences physiques accessibles:

- moment d’un couple

- mouvements circulaires

document élaboré par Jean-François Payrat

### Problème 1 :Utilisations des moteurs à courant continu

## Partie B : Moteur à courant continu à usage industriel

On alimente un moteur avec un courant électrique d’intensité I , en ampère (A).

On fait varier cette intensité, ce qui entraîne une variation de la fréquence de rotation du moteur.

Au fur et à mesure de l’expérimentation, on mesure le couple mécanique C, en Newton-mètre (N.m), développé par le moteur.

On obtient ainsi la représentation graphique de la fonction  f définie sur l’intervalle [1000 ; 4000]  par f(n) = C.

Cette dernière est appelée caractéristique mécanique du moteur.

- Compléter le tableau suivant, en utilisant la représentation graphique de la fonction f :

| n |  | 1500 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C = f(n) | 1600 |  | 400 |  |

- Choisir une des affirmation suivantes en mettant une croix dans la case correspondante. Justifier ce choix à l’aide d’une phrase.

- n et C sont des grandeurs proportionnelles.

- n et C sont des grandeurs inversement proportionnelles.

- n et C ne sont ni des grandeurs proportionnelles, ni des grandeurs inversement proportionnelles.

Justification :…………………………………………………………………………………………..

- Indiquer celle des deux affirmations suivantes qui est exacte en mettant une croix dans la case correspondante. Justifier ce choix à l’aide d’une phrase.

- La fonction  f  est une fonction linéaire.

- La fonction  f  n’est pas une fonction linéaire.

Justification :…………………………………………..…………………………………………………

- Ecrire une phrase indiquant le sens de variation de la fonction  f.

…………………………………………………………………………………………..

- Choisir et compléter le tableau de variation qui correspond à celui de la fonction  f.

- Parmi les expression suivantes, indiquer en cochant une case, celle qui semble être celle qui correspond à la fonction f ?

- f (n) =  1,6 n

- f (n) = - 0,4 n + 2000

- f (n) =

- En fait la fonction f a pour expression : f (n) =  .

En utilisant cette expression, écrire une équation permettant de déterminer le valeur de n pour laquelle f(n) = 700

Résoudre cette équation.

Comparer la ( ou les ) solution(s) de cette équation avec la valeur obtenue graphiquement au 1).

# Text boxes

4000

3000

2000

1000

n ( tr/min )

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

C ( N.m)

2a

- 13 -

- 12 -

- 11 -

- 10 -

2d

2c

2b

C

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

n

1000

2000

3000

4000

n

f(n)

…...

…..

4000

1600

n

f(n)

100

…..

......

1600

n

f(n)

1000

100

......

......

n

f(n)

100

......

1600

4000

- f (n) =

- f (n) =  0,0016 n2

- f (n) =  .