BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE D'ÉVALUATION DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET : REGLAGE D’UN GBF

Durée 30 minutes

|  | Dans la suite du document, ce symbole signifie "Appeler l’examinateur". |
| --- | --- |
|  | L’examinateur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile. |

Problématique :

Vous travaillez à la maintenance électrique d’une entreprise ; un ouvrier vous signale une panne d’un de ses générateurs basse fréquence (G.B.F.). Voici ce qu’il déclare :

« Lorsque je branche mon appareil avec une amplitude de 4 Volts et une fréquence de 80 Hz, la fréquence de sortie n’est pas égale à 80 Hz ».

L’objectif est de vérifier les déclarations de l’ouvrier afin de déterminer si le G.B.F. doit partir en révision.

1 Unité et grandeur.

1.1. Donner la grandeur physique qui a pour unité le Volt.

Donner le nom de l’appareil qui la mesure.

1.2.  Donner le nom de l’unité de la fréquence.

1.3. Appel n°1 : Proposer au professeur un montage électrique permettant de vérifier la déclaration de l’ouvrier. Faire un schéma du montage et lister le matériel dont vous allez avoir besoin.

1.4. Réaliser le montage

1.5. Régler les appareils de mesure afin d’obtenir le signal de sortie du G.B.F.

1.6. .A l’aide du signal obtenu, compléter le tableau suivant pour déterminer la période de la tension à la sortie du G.B.F..

| Période (ms) | Période (s) |
| --- | --- |
| T = …………….. | T = ……………… |

1.7. On donne la formule de la fréquence :  f =

Calculer la fréquence  f de la tension délivrée par le G.B.F.

1.8.

Appel n°2 : Le G.B.F. doit-il partir en révision ? Justifiez la réponse.

Devant le professeur ranger votre matériel.

# Text boxes

f  =

Matériel :

- G.B.F.

- Connectique

Montage électrique