BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES

DE SCIENCES PHYSIQUES

Ce document comprend :

- une fiche descriptive du sujet destinée à l’examinateur :	 Page 2

- une fiche descriptive du matériel destinée à l’examinateur :	 Page 4

- une grille d’évaluation, utilisée pendant la séance, destinée à l’examinateur :	 Page 5

- une grille d’évaluation globale destinée à l’examinateur :	 Page 6

- un document “ sujet ” destiné au candidat sur lequel figurent l’énoncé du sujet,
 ainsi que les emplacements pour les réponses :	Pages 1 à 5

Les paginations des documents destinés à l’examinateur et au candidat sont distinctes.

ÉLECTRICITÉ II

DÉTERMINATION SANS WATTMÈTRE DE LA PUISSANCE ACTIVE DISSIPÉE DANS UN DIPÔLE

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

## ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINÉE À L’EXAMINATEUR

SUJET : DÉTERMINATION SANS WATTMÈTRE DE LA PUISSANCE ACTIVE DISSIPÉE DANS UN DIPÔLE

1 - OBJECTIFS :

Les manipulations proposées permettent de mettre en œuvre et d’évaluer

les méthodes et savoir-faire expérimentaux suivants :

- réaliser un montage à partir d’un schéma,

- utiliser un système d’acquisition de données,

- visualiser et mesurer la tension aux bornes d’un dipôle,

- visualiser et mesurer l’intensité traversant un dipôle,

- visualiser la puissance fournie ou reçue par ce dipôle.

le compte-rendu d’une  étude expérimentale :

- donner les caractéristiques de la tension et de l’intensité pour le dipôle proposé,

- déterminer la puissance active fournie par ce dipôle.

- déterminer la nature du dipôle pour lequel  = 1.

2 - MANIPULATIONS :

- Matériel utilisé : voir fiche jointe ;

- Déroulement : voir le sujet élève ;

Remarques, conseils :

Le poste ExAO doit être en fonctionnement avec les préréglages suivants :

Tests et calibrages

voltmètre : calibre 25 V + réglages éventuels du zéro + acquisition de valeurs instantanées

ampèremètre : calibre 0,25 A + réglages du zéro + acquisition de valeurs instantanées

Paramètres d’acquisition

Durée d’acquisition : 50 ms

Nombre de points en fonction du matériel  exemple : 301 , 500…..

Avec synchronisation à 0 V, ascendante, sur le capteur tension

Vérifier que les deux courbes apparaissent à l’écran (u(t) et i(t) en surbrillance)

Au niveau du tableur, vérifier la sélection de la notation décimale (Ex : 0,032 à la place de      3,2EE–3)

Il est souhaitable, dans la mesure du possible, de faire apparaître les courbes séparément dans la même fenêtre.

Le dipôle D2 doit si possible présenter une impédance voisine de 100 ( avec un déphasage supérieur à . Ainsi l’intensité garde sensiblement la même amplitude et le déphasage est bien visible.

3 - ÉVALUATION :

L’examinateur qui évalue intervient à la demande du candidat. Il doit cependant suivre le déroulement de l’épreuve pour chaque candidat et intervenir en cas de problème, afin de lui permettre de réaliser la partie expérimentale attendue ; cette intervention est à prendre en compte dans l’évaluation.

Évaluation pendant la séance :

- utiliser la “ grille d’évaluation pendant la séance ”.

- comme pour tout oral, aucune information sur l’évaluation, ni partielle ni globale, ne doit être portée à la connaissance du candidat.

- à l’appel du candidat, effectuer les vérifications décrites sur la grille.

- pour chaque vérification, entourer, en cas de réussite, une ou plusieurs étoiles suivant le degré de maîtrise de la compétence évaluée (des critères d’évaluation sont proposés sur la grille). Le nombre total d’étoiles défini pour chaque vérification pondère l’importance ou la difficulté des compétences correspondantes.

Pour un appel, l’examinateur évalue une ou plusieurs tâches.

Lorsque l’examinateur est obligé d’intervenir dans le cas d’un montage incorrect ou d’un manipulation erronée, aucune étoile n’est attribuée pour cette tâche.

En cas d’erreur du candidat ou de problème informatique (données inexploitables) un fichier de secours sera fourni au candidat.

Si le candidat rencontre des difficultés liées à l’environnement informatique il ne sera, en aucun cas, sanctionné

Évaluation globale chiffrée (grille d’évaluation globale) :

- convertir l’évaluation réalisée pendant la séance en une note chiffrée : chaque étoile entourée vaut 1 point.

- corriger l’exploitation des résultats expérimentaux : le barème figure sur le document (Attribuer la note maximale pour chacun des éléments évalués, dès que la réponse du candidat est plausible et conforme aux résultats expérimentaux).

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

FICHE DE MATÉRIEL DESTINÉE À L’EXAMINATEUR

SUJET : DÉTERMINATION SANS WATTMÈTRE DE LA PUISSANCE ACTIVE DISSIPÉE DANS UN DIPÔLE

PAR POSTE CANDIDAT :

- un générateur de tension alternative de valeur efficace 6 volts (produisant un  signal alternatif « propre »),

- un interrupteur,

- un dipôle résistif  de résistance pure 100 ( et appelé D1,

- un dipôle inductif appelé D2 (circuit RL association d’une bobine de 0,3 H et d’un résistor de 33 ()

- un dispositif ExAO avec capteur voltmètre et capteur ampèremètre.

- Une fiche technique simplifiée du logiciel utilisé.

POSTE EXAMINATEUR :

- un poste ExAO en attente (pour éventuellement un autre TP),

- un générateur 6 volts efficaces,

- des dipôles de remplacement.

Lorsque le matériel disponible dans l’établissement n’est pas identique à celui proposé dans les sujets, les examinateurs ont la faculté d’adapter ces propositions, à la condition expresse que cela n’entraîne pas une modification du sujet, et par conséquent du travail demandé aux candidats.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION PENDANT LA SÉANCE

SUJET : DÉTERMINATION SANS WATTMÈTRE DE LA PUISSANCE ACTIVE DISSIPÉE DANS UN DIPÔLE

NOM et Prénom du CANDIDAT : 				N° :

Date et heure d’évaluation :          					N° poste de travail :

| Appels | Vérifications | Évaluation |
| --- | --- | --- |
| Appel n° 1 | Vérification du montage | * |
|  | Respect des polarités | * |
| Appel n° 2 | Relevés d’amplitudes | * |
|  | Relevé des périodes de u et de i | * |
|  | Apparition de la courbe représentative de p | ** |
| Appel n°3 | Lecture de la période de p | * |
|  | Mesures de Pmini et Pmaxi | * |
| Appel n°4 | Modification correcte du montage et obtention des courbes | * |
| Appel n°5 | Lectures amplitudes et périodes de u et de i | * |
|  | Mesures de Pmini et Pmaxi (respect des signes obligatoire) | ** |
| Appel n°6 | Remise en état du poste | * |

Pour un appel, l’examinateur évalue une ou plusieurs tâches. Lorsque l’examinateur est obligé d’intervenir dans le cas d’un montage incorrect ou d’une manipulation erronée, aucune étoile n’est attribuée pour cette tâche.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION GLOBALE

SUJET : DÉTERMINATION SANS WATTMÈTRE DE LA PUISSANCE ACTIVE DISSIPÉE DANS UN DIPÔLE

NOM et Prénom du CANDIDAT : 				N° :

Date et heure d’évaluation :          					N° poste de travail :

|  | Barème | Note |
| --- | --- | --- |
| Évaluation pendant la séance (Chaque étoile vaut 1 point) | 13 |  |
| Exploitation des résultats expérimentaux | 7 |  |
| D1 : Valeurs efficaces | 0,5 |  |
| Fréquence de u et de i | 0,5 |  |
| Comparaison des fréquences de p, u et i | 1 |  |
| Calcul de Pa | 0,5 |  |
| D2 : Valeurs efficaces | 0,5 |  |
| Fréquence de u et de i | 0,5 |  |
| Comparaison des fréquences de p, u et i | 1 |  |
| Calcul de Pa | 0,5 |  |
| Conclusion sur les fréquences | 1 |  |
| Conclusion sur la nature des dipôles | 1 |  |

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET DESTINÉ AU CANDIDAT :

DÉTERMINATION SANS WATTMÈTRE DE LA PUISSANCE ACTIVE DISSIPÉE

DANS UN DIPÔLE

NOM et Prénom du CANDIDAT : 				N° :

Date et heure d’évaluation :          					N° poste de travail :

L’examinateur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Appeler l’examinateur ”.

Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Consulter la notice technique ”.

BUT DES MANIPULATIONS :

Un dipôle électrique traversé par un courant transforme une puissance électrique en une puissance qui peut être thermique, chimique, lumineuse, électromagnétique … Cette puissance s’appelle puissance active ou puissance moyenne.

La puissance active se mesure traditionnellement avec un wattmètre. Cet appareil de mesure n’est utilisable que dans certaines conditions et ne permet en aucun cas de donner une information sur la valeur instantanée de cette puissance. Le système ExAO le permet.

Le but de ces manipulations est de visualiser la puissance instantanée et de comparer les puissances actives dissipées dans différents dipôles.

TRAVAIL À RÉALISER :

Pour la suite du travail, le schéma général du montage reste identique. Seul le dipôle D change.

I.     Le dipôle D est le dipôle D1

1) Réaliser le montage précédent en gardant l’interrupteur K ouvert.

Appel n° 1

Faire vérifier le montage et faire préparer le système d’acquisition

par l’examinateur.

2) Fermer l’interrupteur K et démarrer l’acquisition.

Visualiser alors la tension u(t) et l’intensité i(t) pour le dipôle D1.

Compléter les tableaux suivants :

|  | u(t) Arrondie à 0,1V | i(t) Arrondie à 0,001 A |
| --- | --- | --- |
| Amplitude | Umax = ..………… V | Imax = ………… A |
| Valeur efficace | U = = ……V | I = = …… A |

|  | u(t) | i(t) |
| --- | --- | --- |
| Période T (en s) Arrondie à 0,001 s | ………………… | ………………… |
| Fréquence f (en Hz) Arrondie à 1 Hz f = | ………………… | ………………… |

3) A l’aide des fonctionnalités du logiciel, créer une nouvelle grandeur  p définie par

p(t) = u(t) ( i(t) et faire apparaître sur l’écran la courbe de la puissance électrique p(t).

Appel n° 2

En cas de difficulté, l’examinateur fait apparaître la courbe de p(t).

Faire vérifier les résultats obtenus.

4) En utilisant le graphique, compléter le tableau.

|  | p(t) |
| --- | --- |
| Période T (en s) Arrondie à 0,001 s | ………………… |
| Fréquence f (en Hz) Arrondie à 1 Hz f = | ………………… |

5) Rayer les phrases fausses :

u a la même fréquence que i.

u a la même fréquence que p.

p a une fréquence double de u.

u a une fréquence double de p.

i a une fréquence double de u.

6) Déterminer les valeurs minimale et maximale de la puissance p(t).

Pmini  =  ………………… W	   ;     Pmaxi  =  ………………… W

Appel n° 3

Faire vérifier les résultats.

7) Déterminer la puissance active Pa sachant que Pa =  . Arrondir à 0,01 W.

Pa = ………………… W

II.     Le dipôle D est le dipôle D2

Avant de démarrer cette partie, effacer toutes les courbes.

1) Ouvrir l’interrupteur et remplacer le dipôle D1 par le dipôle D2 donné.

Fermer l’interrupteur K et démarrer l’acquisition.

Visualiser la tension u(t) et l’intensité i(t) pour le dipôle D2.

Faire apparaître la courbe correspondant à la puissance (voir partie 3 précédente).

Appel n° 4

Faire vérifier les résultats obtenus à l’écran.

En cas de difficulté, l’examinateur fait apparaître la courbe de p(t).

2) Compléter les tableaux suivants :

|  | u(t) Arrondie à 0,1V | i(t) Arrondie à 0,001 A |
| --- | --- | --- |
| Amplitude | Umax = ..………… V | Imax = ………… A |
| Valeur efficace | U = = ……V | I = = …… A |

|  | u(t) | i(t) |
| --- | --- | --- |
| Période T (en s) Arrondie à 0,001 s | ………………… | ………………… |
| Fréquence f (en Hz) Arrondie à 1 Hz f = | ………………… | ………………… |

|  | Puissance p(t) |
| --- | --- |
| Période T (en s) Arrondie à 0,001 s | ………………… |
| Fréquence f (en Hz) Arrondie à 1 Hz f = | ………………… |

4) Comparer la fréquence de la puissance instantanée p(t) avec les fréquences de u(t) et i(t).

5) Déterminer Pmini , Pmaxi  puis Pa. Arrondir à 0,01W.

Pmini  =  ………………… W

Pmaxi  =  ………………… W

Pa    =    = …………….…… W

Appel n° 5

Faire vérifier les résultats.

III.     Conclusions

Remplir le tableau ci-dessous avec les fréquences déterminées aux paragraphes I et II.

|  | Fréquences de p(t) Arrondies à 1 Hz |
| --- | --- |
| D1 |  |
| D2 |  |

Ces valeurs permettent-elles de distinguer la nature des dipôles D1 et D2 ? Argumenter votre réponse.

En utilisant les valeurs relevées aux paragraphes I et II, effectuer les calculs demandés et remplir le tableau ci-dessous.

|  | U ( I | Pa | Arrondi à 0,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 |  |  |  |
| D2 |  |  |  |

Ces valeurs permettent-elles de distinguer la nature des dipôles D1 et D2 ? Argumenter votre réponse.

##### Un dipôle purement résistif est caractérisé par = 1.

D1 est-il purement résistif ?

##### D2 est-il purement résistif ?

IV. Remise en état du poste de travail.

Appel n° 6 :

Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document à l’examinateur.

FICHE TECHNIQUE concernant LA FENÊTRE ET LES PROTOCOLES SPÉCIFIQUES du logiciel GENERIS 4

SUJET : DÉTERMINATION SANS WATTMÈTRE DE LA PUISSANCE ACTIVE DISSIPÉE

DANS UN DIPÔLE

Acquisition et mesures (I.2 ; II.1) :

Pour lancer et arrêter l’acquisition automatique :

Pour relever les amplitudes et les périodes, dans la barre de menus, choisir l’Outils  Pointeur :

Création d’une nouvelle grandeur (I.3) :

Effacement des courbes (II) :

FICHE TECHNIQUE concernant LA FENÊTRE ET LES PROTOCOLES SPÉCIFIQUES

du logiciel LATIS PRO

SUJET : DÉTERMINATION SANS WATTMÈTRE DE LA PUISSANCE ACTIVE DISSIPÉE

DANS UN DIPÔLE

Acquisition et mesures (I.2 ; II.1) :

Création d’une nouvelle grandeur (I.3) :

Effacement des courbes (II) :

Réaliser un clic droit sur le graphique (un menu contextuel s’affiche).

Sélectionner Retirer toutes les courbes.

FICHE TECHNIQUE concernant LA FENÊTRE ET LES PROTOCOLES SPÉCIFIQUES

du logiciel PHYTWIN 32

SUJET : DÉTERMINATION SANS WATTMÈTRE DE LA PUISSANCE ACTIVE DISSIPÉE

DANS UN DIPÔLE

Acquisition et mesures (I.2 ; II.1) :

- sélectionner l’acquisition automatique :

- lancer l’acquisition :

Pour déterminer l’amplitude d’une courbe :

- sélectionner le réticule

- le positionner au point choisi puis valider sa position afin de lire la valeur cherchée :

Pour déterminer la période :

- sélectionner le réticule (voir ci-dessus) ;

- le positionner successivement en deux points séparés par une période ; relever les valeurs et en déduire la période.

Création d’une nouvelle grandeur (I.3) :

-	fermer l’acquisition automatique en passant au tableau de valeurs :

-	dans la fenêtre "Tableau de valeurs" sélectionner l’icône permettant l’insertion des données :

| dans la barre de menus, sélectionner l’onglet "Calculs" puis "Formule" : | dans la fenêtre "Relation", saisir la formule en sélectionnant les grandeurs voulues et les opérations du pavé numérique affiché à l’écran, le nom et l’unité de la nouvelle grandeur, puis valider pour créer la nouvelle colonne : |
| --- | --- |

Pour créer  la courbe de p(t) :

- sélectionner l’outil "Nouveau graphique " :

- sélectionner les grandeurs voulues en abscisse et en ordonnée :

FICHE TECHNIQUE concernant LA FENÊTRE ET LES PROTOCOLES SPÉCIFIQUES

du logiciel WINORPHY - REGRESSI

SUJET : DÉTERMINATION SANS WATTMÈTRE DE LA PUISSANCE ACTIVE DISSIPÉE

DANS UN DIPÔLE

Acquisition et mesures (I.2 ; II.1) :

Pour lancer et arrêter l’acquisition

Utilisation du réticule pour lire une mesure

Création d’une nouvelle grandeur (I.3) :

1. Ouvrir le menu traitement et sélectionner Nouvelle variable

Le menu suivant s’affiche :

2. Renseigner les champs de la façon suivante :

3. Valider en cliquant sur « Poursuivre »

Effacement des courbes (II) :

# Text boxes

D

Système d’acquisition

capteur

voltmètre

U = 6 V

K

Ensuite compléter les champs comme indiqué ci-dessous.

Finir en cliquant successivement sur les onglets :Tracer, Conserver et Terminer

Permet de passer d’une courbe à une autre

Permet de lancer l’acquisition

Pour créer une nouvelle grandeur p, dans la barre de menus, choisir le Traitement Formule…

Sélectionner la première courbe puis cliquer sur supprimer puis sélectionner la deuxième et la supprimer. Enfin cliquer sur validation.

capteur

ampèremètre

Pour effacer les courbes, dans la barre des menus choisir Affichage et Suppressions de courbes

Arrêter l’acquisition : touche « Echap »

Démarrer l’acquisition

( Démarrer le mode tableur en cliquant sur

( Double cliquer sur « Nouvelle courbe ». La fenêtre ci-contre s’affiche à l’écran.

( Choisir :

- Nom de l’ordonnée : P

- Unité de l’ordonnée : Watt (W)

( Sélectionner la cellule où la formule a été entrée.

( Cliquer sur le petit carré noir situé à son angle inférieur droit.

( Tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, descendre jusqu'à la dernière cellule sur laquelle le calcul doit être appliqué (dernière mesure).

( Saisir dans la 3ème colonne, ligne 0, la formule « = U*I »

( Glisser-déposer la « courbe » U sur la 1ère colonne et I sur la 2ème colonne.

( Cliquer sur

pour faire apparaître les grandeurs U et I.

Sélectionner Effacer données dans le menu Acquisition

Le réticule permet de  déterminer les coordonnées d’un point d’une courbe

Démarrer l’acquisition

Arrêter l’acquisition

Sélectionner l’outil réticule