HS 3 : 1. Tous les sons sont-ils audibles ?

| Questions | Capacités | Connaissances | Expérience |
| --- | --- | --- | --- |
| Comment produire un son ? | - Mesurer la période, calculer la fréquence d'un son pur. - Produire un son de fréquence donnée à l'aide d'un GBF et d'un haut-parleur. | - Savoir qu'un son se caractérise par une fréquence. | Expérience avec : - H-P - Générateur continue et alternatif - oscilloscope - GBF |
| Avec quoi mesure-t-on le niveau sonore d'un son ? | - Mesurer le niveau d'intensité acoustique à l'aide d'un sonomètre. | - Savoir qu'un son se caractérise par un niveau d'intensité acoustique exprimé en dB | Recherche documentaire ou documents |
| Que se passe-t-il pour le niveau sonore si on met plusieurs haut-parleurs ensemble ? | - Mesurer le niveau d'intensité acoustique à l'aide d'un sonomètre. | - Savoir qu'un son se caractérise par un niveau d'intensité acoustique exprimé en dB | Expérience (addition des niveaux sonores) avec : - H-P (2 ou 3) - GBF - sonomètre (ou capteur sonomètre) |
| Comment faire varier la hauteur d'un son (tous les sons sont-ils audibles ?) ? | - Produire un son de fréquence donnée à l'aide d'un GBF et d'un haut-parleur. - Classer les sons du plus grave eu plus aigu, connaissant la fréquence. | - Savoir qu'un son se caractérise par une fréquence. | Expérience (mise en évidence de la plage des fréquences audibles) avec : - H-P - GBF - Oscilloscope éventuellement |
| Développement possibles |
| La hauteur d'un son varie-t-elle en fonction de la distance ? | - Produire un son de fréquence donnée à l'aide d'un GBF et d'un haut-parleur. | - Savoir qu'un son se caractérise par une fréquence. | Expérience avec : - H-P - GBF - Règle - sonomètre (ou capteur sonomètre) |

HS3  : 2. Comment préserver son audition ?

Question de départ : Lors d’un concert, à quelle distance minimale de la scène faut-il placer le public pour ne courir aucun risque ?

L'échange avec les élèves peut amener les différentes questions listées ci-dessous sans chronologie particulière.

On a cherché à répondre expérimentalement à la question : « A quelle distance minimale mettre le public pour qu'il soit soumis à un niveau acoustique désiré? »

| Sous-Questions | Capacités | Connaissances | Expérience |
| --- | --- | --- | --- |
| Y-a-t-il un niveau sonore maximal que l'oreille peut supporter (seuil de douleur, seuil de tolérance) ? | - Classer les sons du plus grave eu plus aigu, connaissant la fréquence. | - Savoir qu'un son se caractérise par un niveau d'intensité acoustique exprimé en dB. - Savoir que la perception d'un son dépend à la fois de sa fréquence et de son intensité. | Recherche documentaire ou documents : - Etude de l'appareil auditif - Lecture et exploitation de documents sur la prévention et la réglementation - Exploitation des courbes d'égales sensations. |
| Le niveau sonore supportable dépend-il de la fréquence ? | - Produire un son de fréquence donnée à l'aide d'un GBF et d'un haut-parleur. | - Savoir qu'un son se caractérise par une fréquence. - Savoir qu'un son se caractérise par un niveau d'intensité acoustique exprimé en dB. - Savoir que la perception d'un son dépend à la fois de sa fréquence et de son intensité. | Recherche documentaire ou documents : - Exploitation des courbes d'égales sensations. |
| Comment évolue le niveau sonore en fonction de la tension fournie au GBF ? | - Mesurer le niveau d'intensité acoustique à l'aide d'un sonomètre. - Produire un son de fréquence donnée à l'aide d'un GBF et d'un haut-parleur | - Savoir qu'un son se caractérise par un niveau d'intensité acoustique exprimé en dB | Expérience avec : - H-P - GBF (GBF de l'interface) - Capteur voltmètre - Capteur sonomètre |
| Comment faire varier le niveau sonore ? | - Mesurer le niveau d'intensité acoustique à l'aide d'un sonomètre. - Produire un son de fréquence donnée à l'aide d'un GBF et d'un haut-parleur. | - Savoir qu'un son se caractérise par un niveau d'intensité acoustique exprimé en dB | Expérience avec : - H-P - (Wattmètre) - Voltmètre - sonomètre (ou capteur sonomètre) - GBF |
| A quelle distance minimale mettre le public pour qu'il soit soumis à un niveau acoustique désiré? | - Mesurer le niveau d'intensité acoustique à l'aide d'un sonomètre. - Vérifier la décroissance de l'intensité acoustique en fonction de la distance. | - Savoir qu'un son se caractérise par un niveau d'intensité acoustique exprimé en dB | Expérience avec : - H-P - GBF - Règle - exao (logiciel et capteur sonomètre) |
| Comment se protéger lors d'un concert ? | - Comparer expérimentalement l'atténuation phonique obtenue avec différents matériaux ou un dispositif anti-bruit. | - Savoir qu'un son se caractérise par un niveau d'intensité acoustique exprimé en dB. - Savoir que la perception d'un son dépend à la fois de sa fréquence et de son intensité. | Expérience (comparaison des pouvoirs absorbants de différents matériaux) avec : - H-P - GBF - Règle - matériaux absorbant - sonomètre (ou capteur sonomètre) Expérience : Vérification expérimentale de l'absorption des sons |
| Développement possible |
| Le niveau sonore change-t-il en fonction de la hauteur d'un son ? | - Mesurer la période, calculer la fréquence d'un son pur. - Mesurer le niveau d'intensité acoustique à l'aide d'un sonomètre. - Produire un son de fréquence donnée à l'aide d'un GBF et d'un haut-parleur. | - Savoir qu'un son se caractérise par une fréquence. - Savoir qu'un son se caractérise par un niveau d'intensité acoustique exprimé en dB - Savoir que la perception d'un son dépend à la fois de sa fréquence et de son intensité. | Expérience avec : - H-P - GBF - sonomètre (ou capteur sonomètre) - Wattmètre ou voltmètre |
| Comment faire varier la hauteur d'un son ? | - Produire un son de fréquence donnée à l'aide d'un GBF et d'un haut-parleur. - Classer les sons du plus grave eu plus aigu, connaissant la fréquence. | - Savoir qu'un son se caractérise par une fréquence. | Expérience (mise en évidence de la plage des fréquences audibles) avec : - H-P - GBF - Oscilloscope éventuellement |