## SITUATION TECHNOLOGIQUE

FILIÈRE : BEP ou Bac Pro, Productique mécanique, Maintenance

Thème : pince multiprise

Description de la situation technologique :

La pince multiprise est l’un des outils les plus couramment utilisé pour serrer ou maintenir un

objet.

Compétences de sciences physiques accessibles :

- étudier un solide soumis à 3 actions (tableau de bilan, représentations graphiques),

- déterminer le moment d’une force par rapport à un axe.

document élaboré à partir d’une production du stage PHY 011 C (2001)

# Text boxes

B

Pièce : 4

Figure 1 : description de l’outil telle qu’on peut la rencontrer dans un cours du domaine professionnel de Bac Pro MSMA sur :

-  la résistance aux efforts de

serrage,

-  le rapport de démultiplication de

l’effort de serrage,

On donne, entre autres, l’effort de maximum de l’opérateur sur la pince : 10 daN.

Remarque 1 : ici la représentation des forces exercées sur les manche de la pince est conforme aux règles utilisées dans ce domaine professionnel.

| Diamètre (mm) | Force de cisaillement (Effort tranchant) en daN |
| --- | --- |
| 2.5 | 47 |
| 3 | 50 |
| 3.5 | 55 |
| 4 | 56 |

Figure 2 : tableau donnant la résistance au cisaillement d’axes de différents diamètres : Acier E24.

Le but est alors de déterminer le diamètre de l’axe d’articulation capable de résister aux efforts de serrage.

Figure 3 : étude des actions concernant uniquement le manche supérieur de la pince.

Remarque 2 : ici la représentation de l’action exercée en D est conforme aux règles utilisées en sciences physiques.

L’analyse des remarques 1 et 2 semble nécessaire.

P16

E

D

Manche supérieur : 1

- 8 -

A

C

Pièce :4

Axe : 3

Manche inférieur : 2

Manche supérieur : 1