# Vitesse de coupe - frÉquence de rotation

# Prérequis :	Mouvements rectilignes et circulaires, vitesse linéaire, fréquence de rotation.

# Classe : BEP de menuiserie

# Activité 1

# 1) Problématique

# « Pourquoi la choix du diamètre de la lame est-il primordial lorsque vous utilisez des machines de découpe ? Quelle est son influence sur la vitesse de coupe , sur la fréquence de rotation ? »

# Réponses possibles des élèves :

# Si la lame est mal choisie, la planche en bois peut être abîmée lors de la découpe.

# Plus le diamètre est grand, plus ça va vite.

# 2) Proposer une méthode permettant de mettre en évidence l’influence de la taille du diamètre (D) de la lame sur la vitesse de coupe (Vc).

# Réponses attendues :

# - Faire varier la valeur de D et calculer Vc correspondant,

# - Faire une étude graphique en partant de la formule donnant Vc en fonction de D (vue en  sciences).

# Résultat : Vc = a ( D (fonction de type linéaire).

# Conclusion : plus D est grand, plus Vc est importante.

# 3) Utiliser la même méthode pour montrer l’influence du diamètre de la lame sur la fréquence de rotation.

# Réponse : étude graphique en partant de la formule donnant N en fonction de D.

# Résultat : N = B/ D (fonction en 1/x).

# Conclusion : plus D est grand, plus N est faible.

# 4) « À l’atelier, comment faites-vous pour obtenir un bon réglage ? »

# Réponse : On utilise des abaques

# Activité 2 : Relation entre la vitesse de coupe et la fréquence de rotation.

En atelier de menuiserie, vous utilisez des machines pour les découpes (toupie, scie circulaire).  Ces machines doivent fonctionner à des fréquences de rotation précises pour éviter tout risque de casse.

Pour connaître ces fréquences de rotation notées N, vous utilisez des abaques donnant N en fonction de la vitesse de coupe Vc et du diamètre de la lame D.

Les trois grandeurs sont reliées par la relation suivante :		N =

Dans cette formule, 	N est exprimée en tour par minute,

Vc en mètre par seconde (m/s),

D en mètre (m).

- Calcul de la fréquence de rotation

Chaque élève dispose d’un tableau contenant des valeurs différentes, il doit effectuer les étapes suivantes :

- Convertir en mètres le diamètre de l’outil,

- Calculer la fréquence de rotation correspondante. Arrondir au tour/minute.

- Placer les couples de valeurs (Vc ; D) dans le repère fourni puis, les relier par une droite.

- Placer les couples de valeurs (Vc ; D) dans un repère commun à toute la classe (utiliser une couleur différente) puis les relier par une droite.

- La droite obtenue passe-t-elle par l’origine du repère ?

| 1er cas | D = 6,4 mm Vc = 40 m/s | D = m N = ———— = tr/min |
| --- | --- | --- |
| 2ème cas | D = 16 mm Vc = 100 m/s | D = m N = ———— = tr/min |
| 3ème cas | D = 19,2 mm Vc = 120 m/s | D = m N = ———— = tr/min |

- Calcul de la vitesse de coupe

1) Transformer la formule précédente de façon à obtenir Vc en fonction de N.

2) Sachant que la vitesse de coupe est N = 3 056  tr/min et que l’on a choisi

D =   70   mm, calculer la vitesse de coupe correspondante à l’aide de la formule précédente.

3) Placez le point de coordonnées (Vc ; D) dans le plan rapporté au repère précédent. Que constatez-vous ?

Que pouvez-vous en conclure ?

Le point est situé sur la droite obtenue précédemment. Tous les points correspondant à une même fréquence de rotation sont situés sur la même droite.

- Chaque élève de la classe ayant travaillé avec une fréquence de rotation différente, qu’obtient-on lorsque l’on trace toutes les courbes dans le plan rapporté à un même repère ?

On obtient un abaque que l’on peut utiliser à l’atelier.