| MODE D’EMPLOI (Professeur) |
| --- |
| Appareil : Chronomètre « Mesura 22029 » Marque : PIERRON |
| Description : (Fonctionne avec 2 piles de 1,5 V type R6 non livrées) | Indicateur Marche/Arrêt Indicateur du mode sélectionné et d’unité de mesure Sortie analogique sur douilles permettant de se connecter à une interface Boutons de sélection Bouton Menu pour sélectionner les modes* À la mise sous tension, l’appareil se met par défaut en mode « Tc1 » Bouton Marche/Arrêt* * : si l’appareil est utilisé en mode « chronomètre » ou « compte à rebours », choisir le mode « Tc1 » avant de l’éteindre avec le bouton Marche/Arrêt |
| Mesure d’une durée (mode « chronomètre ») : Ce mode ne nécessite aucune connexion. ( Sélectionner « s » à l’aide du bouton Menu. ( L’afficheur indique « 0.000 ». ( Utiliser le bouton Marche/Arrêt pour le départ et l’arrêt du chronomètre. ( Utiliser simultanément les boutons de sélection ( et ( pour la remise à zéro du compteur. Décompte d’une durée (mode « compte à rebours ») : Ce mode ne nécessite aucune connexion. ( Sélectionner « s » à l’aide du bouton Menu. ( L’afficheur indique « 0.000 ». ( Utiliser les boutons de sélection ( ou ( pour afficher la durée à décompter. ( Utiliser le bouton Marche/Arrêt pour le départ et l’arrêt du compte à rebours. ( Utiliser simultanément les boutons de sélection ( et ( pour la remise à zéro du compteur. Mesure de la durée d’obturation d’un capteur par un objet (mode « Tc1 ») : Ce mode nécessite la connexion d’un capteur muni d’une cellule photosensible. Il permet de mesurer la durée pendant laquelle la cellule a été obturée par le passage d’un objet. ( Sélectionner le mode « Tc1 » à l’aide des boutons de sélection. ( Faire passer l’objet au travers du capteur : la durée d’obturation s’affiche. ( Tout nouveau passage de l’objet entraîne une nouvelle mesure. ( Utiliser simultanément les boutons de sélection ( et ( pour la remise à zéro du compteur. Mesure de la durée écoulée entre deux passages d’un objet au travers d’un capteur (mode « Tc2 ») : Ce mode nécessite la connexion d’un (ou deux) capteur(s) muni(s) d’une cellule photosensible. ( Sélectionner le mode « Tc2 » à l’aide des boutons de sélection. ( Avec un seul capteur, le mode « Tc2 » permet de mesurer la durée écoulée entre deux passages d’un objet au travers du capteur : la mesure débute au premier passage de l’objet au travers du capteur et s’achève au second passage ; tout nouveau passage de l’objet entraîne une nouvelle mesure ; utiliser simultanément les boutons de sélection ( et ( pour la remise à zéro du compteur. ( Avec deux capteurs, le mode « Tc2 » permet de mesurer la durée écoulée entre deux passages d’un objet au travers des deux capteurs : la mesure débute lorsque l’objet passe au travers du premier capteur et s’achève lorsqu’il passe au travers du second capteur ; tout nouveau passage de l’objet entraîne une nouvelle mesure ; utiliser simultanément les boutons de sélection ( et ( pour la remise à zéro du compteur. Mesure de la durée écoulée entre le premier et le n-ième passage d’un objet au travers d’un capteur (mode « Tt ») : Ce mode nécessite la connexion d’un (ou deux) capteur(s) muni(s) d’une cellule photosensible. Il permet de mesurer la durée écoulée entre le passage d’un objet au travers d’un capteur et le n-ième passage de l’objet au travers du même capteur ou au travers d’un second capteur. ( Sélectionner le mode « Tt » à l’aide des boutons de sélection. ( Avec un seul capteur : la mesure débute au premier passage de l’objet au travers du capteur ; l’afficheur indique successivement les durées écoulées entre le premier et le deuxième passages, entre le premier et le troisième passages, … ; utiliser simultanément les boutons de sélection ( et ( pour la remise à zéro du compteur. ( Avec deux capteurs : la mesure débute lorsque l’objet passe pour la première fois au travers du premier capteur ; l’afficheur indique les durées écoulées entre le premier et le n-ième passages de l’objet au travers de l’un ou l’autre des capteurs ; utiliser simultanément les boutons de sélection ( et ( pour la remise à zéro du compteur. Comptage du nombre de passages d’un objet au travers d’un capteur (mode « Cpt ») : Ce mode nécessite la connexion d’un capteur muni d’une cellule photosensible. Il permet de compter le nombre de passages d’un objet au travers du capteur. ( Sélectionner le mode « Cpt » à l’aide des boutons de sélection. ( Le comptage débute lorsque l’objet passe pour la première fois au travers du capteur : la valeur « 1 » s’affiche. ( La valeur affichée augmente d’une unité à chaque nouveau passage de l’objet au travers du capteur. ( Utiliser simultanément les boutons de sélection ( et ( pour la remise à zéro du compteur. |