Les deux TP suivants ont été réalisé lors de séances de PPCP avec une classe de BEP MSMA. Les résultats obtenus ont été assez probant et des élèves de Bac Pro ont utilisé le premier TP pour faire un réglage de cadencement sur leur lieu de stage.

TP n°1 : 			Système	MOM

Objectifs du TP

Rechercher des informations sur le système : visuellement, par mesure.

Rechercher une hauteur de réglage pour obtenir un volume de liquide prédéfini.

Effectuer un réglage, contrôler le résultat.

Rechercher une cadence de production  par chronométrage.

Rechercher le temps de production possible avec une certaine quantité de produit

Travail demandé

I - Déterminer, par calcul, la hauteur de réglage des têtes de remplissage pour        obtenir un volume demandé.

Le réglage de la cote entre le tapis et les têtes détermine le volume dans les flacons

II - Effectuer le réglage de la hauteur calculée, mettre le système en                fonctionnement, remplir 20 flacons, contrôler le volume obtenu

III - Rechercher la  cadence de travail

- Effectuer le remplissage de 20 flacons en condition de production  et chronométrer l'opération.

- Rechercher le nombre de flacons plein produits en 1 heure et la quantité de parfum utilisé.

IV - Rechercher le temps de production possible avec un bac de produit

TP n°2:				Système  Cermex

Objectifs du TP

Rechercher le volume d'un produit puis  son poids à partir de la masse volumique.

Rechercher la durée de vie d'un roulement par calcul et en utilisant un abaque.

Travail demandé

- Rechercher le poids d'une palette de cartons pleins

- Rechercher le poids d'un bloc

Les dimensions sont données ci-dessus et la masse volumique du bois est de 560 kg/m3.

- Rechercher le poids d'une palette (le poids de la palette et des cartons ne seront pas pris en compte) de dimension

1,65m * 1,45m * hauteur maxi 1,5 m

- Rechercher la durée de vie d'un roulement

Pour effectuer le calcul nous utiliserons le diagramme ci dessous.

- L'étude portera sur les 2 roulements du tapis coté entrée produit

- Rechercher la fréquence de rotation

- Déterminer à l'aide de l'abaque la durée de vie en heures des roulements

- Déterminer cette durée de vie en:

- jours (équipes en 3*8)

- semaines (5 jours)

- mois (4 semaines)

# Text boxes

320 mm

280 mm

Rappel sur le système

250 mm

T =

Volume du bac =

/ 20

Note :

Observation professeur:

Nombre de flacons que l'on peut remplir

Temps de production réalisable

Haut. =

Larg. =

Long. =

Rechercher sur le système les dimensions du bac

On considère le bac rempli au 2/3

Vol. utilisé =

N =

Temps chronométré

Nombre de flacons produits en 1 heure

Quantité de parfum utilisé

Quel volume doit-on obtenir ?

Volume obtenu ?

h =

Calculer la cote réglage tapis bec pour obtenir un volume de 5 cL.

Volume d'un cylindre   V= ( . r2 . h     r : rayon du cylindre   ;   h : hauteur du cylindre

"Attention à l'épaisseur du fond du flacon"

Dimensions du flacon

( ext =

Epaisseur =

( int =

Détermination du niveau

Cote de réglage

La plongée des têtes de remplissage détermine le volume de liquide versé dans le flacon.

80

50

140

Poids d'un bloc =

Poids d'une palette =

Pour déterminer le nombre d'heures de fonctionnement il faut connaître la fréquence de rotation et la charge

La charge (C/P)est de 4

La  fréquence de rotation est à déterminer

2 Roulements à billes

La fréquence de rotation du rouleau entrée produit est identique à celle du rouleau moteur.

Déterminer la fréquence de rotation du rouleau moteur.

Relever les renseignement nécessaires sur le système.

N rouleau moteur = N rouleau entrée =

Observation professeur:

Note :

/ 20