## SITUATION TECHNOLOGIQUE

FILIÈRE : Métiers de l’électricité

Thème : Dynamo tachymétrique

Un moteur à courant continu est une machine réversible : c’est à dire que si on accouple son arbre à celui d’une machine en rotation alors ce « moteur » produit une force électromotrice.

Cette  force électromotrice, E, que l’on mesure, en volt (V), à l’aide d’un voltmètre, est proportionnelle à la fréquence de rotation, n, en tour par minute ( tr/min ) de l’arbre.

Dans ce cas, ce « moteur » porte le nom de dynamo tachymétrique et permet de mesurer des fréquences de rotations.

Sur la plaque signalétique de la dynamo tachymétrique ci-contre, le constructeur indique que celle-ci délivre une force électromotrice, E, de 9 volts pour une fréquence de rotation, n , de 1500 tr/min.

Compétences de mathématiques accessibles:

- proportionnalité

- propriétés des fonctions

- lecture d’un graphique

Compétences de sciences physiques accessibles:

- mouvements circulaires

- électromagnétisme

- transducteurs

document élaboré par Jean-François Payrat

Problème 1 :Utilisations des moteurs à courant continu

Partie A : La dynamo tachymétrique

Un moteur à courant continu est une machine réversible : c’est à dire que si on accouple son arbre à celui d’une machine en rotation alors ce « moteur » produit une force électromotrice.

Cette  force électromotrice, E, que l’on mesure, en volt (V), à l’aide d’un voltmètre, est proportionnelle à la fréquence de rotation, n, en tour par minute ( tr/min ) de l’arbre.

Dans ce cas , ce « moteur » porte le nom de dynamo tachymétrique et permet de mesurer des fréquences de rotations.

Sur la plaque signalétique de la dynamo tachymétrique ci-contre, le constructeur indique que celle-ci délivre une force électromotrice, E, de 9 volts pour une fréquence de rotation, n , de 1500 tr/min.

- Montrer à l’aide d’un calcul que le coefficient de proportionnalité a entre E et n  est      0,006.

- Déterminer à l’aide d’un calcul, la force électromotrice que l’on mesure si la fréquence de rotation est de 2000 tr/min.

- Déterminer à l’aide d’un calcul, la fréquence de rotation pour laquelle on mesure une force électromotrice de 15 V.

- Établir la relation entre E et n.

- Compléter le tableau suivant :

| N (tr/min) | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |  | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E (V) |  | 3 |  | 9 |  | 15 | 18 |

- Parmi les représentation graphique suivantes, choisir en entourant le numéro qui lui est attribué, celle qui correspond au tableau de valeurs précédent. Justifier le choix fait à l’aide d’une phrase.

Justification :

# Text boxes

1a

n°1

1500

9

E (V)

O

n (tr/min)

n°2

1500

9

E (V)

O

n (tr/min)

n°3

1500

9

E (V)

O

n (tr/min)

- 9 -

- 8 -

- 7 -

1c

1b